Характеристики:

Команды «горячих клавиш» и кнопка для простоты переключения

Руководство по быстрой установке:

4-портовый PS2 переключатель KVM

•	DKVM-4K переключатель KVM

•	2 набора кабелей 3-в-1 KVM длиной 2 м

Подключите 15-контактный HDDB разъем VGA -кабеля монитора к консольному порту DKVM-4K.

Подключите 6-контактный разъем мыши PS/2 к порту для мыши  DKVM-4K.

Подключите 6-контактный разъем клавиатуры PS/2 к порту для клавиатуры DKVM-4K.

Шаги, описанные ниже, выполняются на всех компьютерах, подключенных к DKVM-4K.

Подключите мониторный кабель KVM к VGA порту, расположенному на DKVM-4K.

Подключите кабель для клавиатуры к PS/2 порту для клавиатуры, расположенному на DKVM-4K.

Подключите кабель для мыши к PS/2 порту для мыши, расположенному на DKVM-4K.

Подключите кабель KVM  (разъем VGA) к порту VGA , расположенному на задней панели корпуса компьютера.

Подключите кабель KVM (разъем для клавиатуры) клавиатуры к PS/2 порту для клавиатуры, расположенному на задней панели корпуса компьютера.

Подключите кабель KVM (разъем для мыши) для мыши к PS/2 порту для мыши, расположенному на задней панели корпуса компьютера.

Примечание: Повторите шаги, описанные выше для всех оставшихся компьютеров.

Включите питание всех подключенных компьютеров, после завершения установки DKVM-4K.

Быстро и просто переключаться между двумя компьютерами DKVM-4K позволяет с помощью кнопки Select, расположенной на передней панели и с помощью «горячих клавиш» клавиатуры.

Вы также можете использовать клавиатуру для переключения между компьютерами. Нажмите дважды клавишу Scroll Lock в течении 2 секунд, чтобы войти в режим переключения с помощью команд «горячих клавиш».  Активизацию этого режима подтвердит звуковой сигнал.

Команды «горячих клавиш»

Scroll Lock + Scroll Lock + ↑ : Переключиться на предыдущий канал.

Scroll Lock + Scroll Lock + ↓ : Переключиться на следующий канал.

Scroll Lock + Scroll Lock + 1 : Переключиться на ПК 1.

Scroll Lock + Scroll Lock + 2 : Переключиться на ПК 2.

Scroll Lock + Scroll Lock + 3 : Переключиться на ПК 3.

Scroll Lock + Scroll Lock + 4 : Переключиться на ПК 4.

Scroll Lock + Scroll Lock + S : Перейти в режим автосканирования. Каждый компьютер будет сканироваться каждые 10 секунд.

Scroll Lock + Scroll Lock + B : Включить/Отключить звуковой сигнал.

Для выхода из режима автосканирования, нажмите любую клавишу или пробел.